Сводная  таблица  модульных  устройств  защиты  от  импульсных  перенапряжений  для  силовой  сети  на  планку  DIN 35 мм.

| Класс защиты по IEC 61643 – 1\ 98 | Наименование изделия | Ном. напряжение | Макс. имп. разрядный ток | Остаточное напряжение | Время реагиро-вания | Тип элемента | Сечение проводника подключ. | Цена (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | В – 60 \ В | 230 – 400В 50 Гц | 60 кА ( 10\350 мкс ) | < 4 кВ | < 100 нс | Газовый разрядник | 6 – 25 мм2 многож. | 180 |
|  | HS 45 | 230 В 50 Гц | 45 кА ( 10\350 мкс ) | < 2,5 кВ | < 100 нс | Воздушный многоэлектродный разрядник | 6 – 25 мм2 многож. | 123 |
|  | HS 55 | 230 В 50 Гц | 55 кА ( 10\350 мкс ) | < 4 кВ | < 100 нс | Воздушный многоэлектродный разрядник | 6 – 25 мм2 многож. | 130 |
|  | FLT – PLUS CTRL-1.5 | 230 – 400 В 50 Гц | 50 кА ( 10\350 мкс ) | < 1,5 кВ | < 1 нс | Воздушный разрядник | 6 – 25 мм2 многож. | 180 |
|  | P IV – 230 ( P IV – 230 DS ) | 230 В 50 Гц | 85 кА ( 8\20 мкс ) 10 кА ( 10\350 мкс ) | < 1 кВ | < 25 нс | Варистор | 6 – 16 мм2 многож. | 104 (125) |
| С | SPU 3 – 240 Трехфазная сборка | 230\400 В 50 Гц | L \ N 40 кА ( 8\20 мкс ) РЕ \ N 50 кА ( 8\20 мкс ) | < 1 кВ | L \ N < 25 нс РЕ \ N < 100 нс | L \ N Варистор РЕ \ N Разрядник | 6 – 16 мм2 многож. | 196 |
|  | В 20 \ С Для защиты N - PE | ---------------- | 20 кА ( 8\20 мкс ) | < 1 кВ | < 100 нс | Разрядник | 6 – 25 мм2 многож. | 40 |
|  | P III – 230 ( P III – 230 DS ) | 230 В 50 Гц | 40 кА ( 8\20 мкс ) | < 1,3 кВ | < 25 нс | Варистор | 6 – 16 мм2 многож. | 38 (60) |
|  | Р III – 60 | 60 B | 40 кА ( 8\20 мкс ) | < 0,35 кВ | < 25 нс | Варистор | 6 – 16 мм2 многож. | 38 |
| D | P – 3k 400 трехфазный | 230 \ 400 В 50 Гц | L \ N 8 кА ( 8\20 мкс ) РЕ \ N 10 кА ( 8\20 мкс ) | < 1,3 кВ | L \ N < 25 нс РЕ \ N < 50 нс | L \ N Варистор РЕ \ N Разрядник | 4 мм2 | 129 |

P IV – 230  DS,  SPU 3 – 240,  P III – 230 DS  имеют  внутренний  предохранитель,

дополнительные  беспотенциальные  контакты  для  дистанционной

сигнализации  неисправности и красную  сигнальную  кнопку.

P IV – 230,  P III – 230,  P III – 60  -   предохранитель  и  сигнальную  кнопку.

Параметры  сигнального  контакта:

250 В 50 Гц  0,5 А   \     = 250 В  0,1 А   \   = 75 В  0,5 А

Сечение  присоединительных  проводов :   1,5 мм2

Сводная  таблица  параметров  разделительных  дросселей.

| Наименование изделия | Место установки | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Сечение проводника подключ. | Индуктивность | Сопротивление постоянному току | Цена (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI – L16 | Между разрядниками 1-го и 2 -го класса | 16 | 500 B 50\60 Гц | 6 – 16 мм2 многож. | 6 мкГн | < 0,01 Ом | 18 |
| PI – L32 |  | 32 |  |  |  |  | 33 |
| PI – L63 |  | 63 |  | 6 – 25 мм2 многож. |  |  | 61 |
| PI – L80 |  | 80 |  |  | 4 мкГн | < 0,001 Ом | 72,8 |
| PI – L120 |  | 120 |  | 6 – 35 мм2 многож. | 6 мкГн |  | 84 |
| PI – L16\15 | Между разрядниками 2 -го и 3 -го класса | 16 |  | 6 – 16 мм2 многож. | 15 мкГн | < 0,01 Ом | 35 |
| PI – L32\15 |  | 32 |  |  |  |  | 65,8 |
| PI – L63\15 |  | 63 |  | 6 – 25 мм2 многож. |  |  | 121,4 |
| PR 100 | Вспомогательный соединительный модуль | 500 B 50\60 Гц | 6 – 16 мм2 многож. | Номинальный проходной ток 100 А |  |  |  |

Габаритные  размеры  модулей  защиты  от  импульсных  перенапряжений  и  разделительных  дросселей.

# Text boxes

hakel

1  2  3

НОРМА

#### НЕИСПРАВНОСТЬ

1  2  3

hakel

Красная,  сигнальная  выскакивающая  кнопка

### B 60 \ B

HS 45

HS 55

### SPU 3 - 240

### P– 3k 400

PE

L1         L2        L3         N

PI – L120

35,2

70,4

52,8

35,2

17,6

17,6

17,6

70,4

119

76

159

51

67

45

90

## PIV – 230

B 20 \ C

P III – 230

P III - 60

## PIV – 230DS

P III – 230DS

## P I – L16

P I – L16\15

P I – L 32

## P I – 63

P I 32 \ 15

P I – 63 \ 15

35,2

150

80

51

FLT – PLUS CTRL-1.5

##### N     PE

##### L1   L2  L3

Все  модули  имеют  двойные  контакты  подключения:  для  плоской  монтажной  шины  под  винт  и  для  жесткого  или  мягкого  провода.