## Фильтры сетевые помехоподавляющие однофазные «ПОЛИТРОН».

| Модель | Номинальное напряжение, В/ Гц | Номиналь мощность, кВА | Max импульсный ток, на варис-торном огра-ничителе, А | Max энергия, рассеиваемая варисторным ограничителем, Дж | Кол-во розеток | Вес,кг | Габаритные размеры, мм. | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политрон-3 | 220 / 50 | 2.2 | 8500 | 140 | 3 | 0.8 | 360х75х55 | 42 |
| Политрон-6 | 220 / 50 | 2.2 | 8500 | 140 | 6 | 1.5 | 545х75х55 | 52 |

- Фильтры сетевые магистральные трёхфазные ФСМТ.

| Модель | Номинальн мощность, кВА. | Номинальн. ток на фазу, А | КПД , не менее, % | Max ток, не более, мА | Вес не более, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСMТ- 25-4(5) | 26,4 | 40 | 0.99 | 10 | 25 | 350х150х890 | 2550 |
| ФСМТ- 45-4(5) | 46,2 | 70 | 0.99 | 10 | 25 | 350х150х890 | 3000 |
| ФСМТ- 60-4(5) | 59,4 | 90 | 0.99 | 10 | 25 | 460х150х1290 | 3300 |
| ФСMТ- 90-4(5) | 92,4 | 140 | 0.99 | 10 | 45 | 460х150х1290 | 3700 |
| ФСМТ-130-4(5) | 132 | 200 | 0.99 | 10 | 50 | 460х150х1290 | 4150 |
| ФСМТ-200-4(5) | 198 | 300 | 0.99 | 10 | 60 | 540х220х1480 | 4700 |
| ФСМТ-250-4(5) | 260 | 400 | 0.99 | 10 | 70 | 540х220х1480 | 5070 |

- Фильтры сетевые трансформаторные.

3.1.  Фильтры однофазные ФСТО.

| Модель | Номинальное напряжение, В/ Гц | Номинальная мощность, КВА | КПД, не менее | R изоляции Вх./ вых., МОм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСТО-1000 | 220 / 50 | 1,0 | 0,97 | 10 | 12,0 | 450 Х 140 Х 210 | 420 |
| ФСТО-2000 | 220 / 50 | 2,0 | 0,97 | 10 | 25,0 | 310 х 220 х 400 | 520 |
| ФСТО-3500 | 220 / 50 | 3,5 | 0,97 | 10 | 30,0 | 310 х 220 х 400 | 530 |
| ФСТО-5000 | 220 / 50 | 4,5 | 0,97 | 10 | 42,0 | 290 х 340 х 650 | 570 |

3.2. Фильтры  однофазные с системой стабилизации напряжения ФСТО-С.

| Модель | Номинальное напряжение,В/Гц | Номинальная мощность, КВА | Изменение Uвход. при удержании Uвыход. 220 В ((5)% | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСТО-1000 С | 220 / 50 | 1,2 | 160 – 255 | 14,0 | 170х450х210 | 520 |
| ФСТО-2000 С | 220 / 50 | 2,2 | 155 – 270 | 27,0 | 310х220х580 | 750 |
| ФСТО-3500 С | 220 / 50 | 3,5 | 155 – 270 | 33,0 | 310х220х580 | 920 |

3.3. Фильтры  трёхфазные ФСТТ.

| Модель | Номинальное напряжение, В/ Гц | Номинальная мощность, кВА | КПД не менее, % | R изоляции, Вх./ вых., МОм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСТТ –3000 | 380 / 50 | 3,0 | 0,97 | 10 | 35,0 | 400х220х580 | 1200 |
| ФСТТ-6000 | 380 / 50 | 6,0 | 0,97 | 10 | 60,0 | 290х340х1010 | 1430 |
| ФСТТ-10000 | 380 / 50 | 10,5 | 0,97 | 10 | 75,0 | 290х340х1010 | 1500 |
| ФСТТ-15000 | 380 / 50 | 16,5 | 0,97 | 10 | 110,0 | 290х340х1010 | 1620 |

* - возможно изготовление агрегатов мощностью 25 - 60кВА.

3.4. Фильтры  трёхфазные с системой стабилизации напряжения ФСТТ-С.

| Модель | Номинальное напряжение, В/ Гц | Номинальная мощность, КВА | Изменение Uвход. при удержании Uвыход. 220 В ((5)% | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФСТТ -3000 С | 380 / 50 | 3,0 | 160 – 255 | 39,0 | 400х220х580 | 1420 |
| ФСТТ-6000 С | 380 / 50 | 6,0 | 155 – 270 | 65,0 | 290х340х1010 | 2030 |
| ФСТТ-10000 С | 380 / 50 | 10,5 | 155 – 270 | 83,0 | 290х340х1010 | 2470 |
| ФСТТ-15000 С | 380 / 50 | 16,5 | 155 – 270 | 125,0 | 290х340х1010 | 3120 |

- Подавитель импульсных помех трёхфазный. Серия «КВАЗАР».

| Модель | Номинальное напряжение В / Гц | Номинальная мощность, кВА | Номинальн. ток, А | Сопротивление изоляции, не менее Мом | Ток утечки на землю, не более мА | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квазар 150 | 380 / 50 | 26 | 40 | 20 | 5 | 640х350х190 | 1200 |
| Квазар 600 | 380 / 50 | 52 | 80 | 20 | 5 | 840х350х190 | 1900 |
| Квазар 503 | 380/50 |  | 40 |  |  |  | 330 |

- Подавитель импульсных помех со встроенным магистральным фильтром трёхфазный (комбинированная система защиты электронного оборудования). Серия «КВАЗАР Ф».

| Модель | Номинальное напряжение В / Гц | Номинальная мощность, кВА | Номинальн ток, А | Сопротивление изоляции, не менее Мом | Ток утечки на землю, не более мА | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квазар Ф15Р | 380 / 50 | 16,5 | 25 | 20 | 5 | 350х190х640 | 3500 |
| Квазар Ф25Р | 380 / 50 | 26 | 40 | 20 | 5 | 350х190х640 | 3750 |
| Квазар Ф50Р | 380 / 50 | 52 | 80 | 20 | 5 | 350х190х840 | 4200 |
| Квазар Ф65Р | 380 / 50 | 66 | 100 | 20 | 5 | 350х190х840 | 4550 |
| Квазар Ф100Р | 380 / 50 | 105 | 160 | 20 | 5 | 350х190х840 | 4800 |
| Квазар Ф160Р | 380 / 50 | 165 | 250 | 20 | 5 | 560х195х1400 | 5070 |
| Квазар Ф250Р | 380 / 50 | 264 | 400 | 20 | 5 | 560х195х1400 | 5520 |

6.  Модульные элементы автоматики для установки на DIN рейку 35 мм.

| Модель | Название | Эл.сеть, число фаз | Коммутируемый ток, А | Диапазон срабатывания, В | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вход | Выход |  | Umin | Umax |  |  |  |
| DIN КФ-3М | Коммутатор фаз | 3 | 1 | 16* | - |  | 0,4 | 70х90х65 | 52 |
| DIN МВФ-1М | Модуль выбора фаз | 3 | 1 | 7 | 150 | 270 | 0,4 | 117х90х65 | 102 |
| DIN РКФ-3/1 | Реле контроля фаз | 3 | 3 | 2 х 5 | 150 | 270 | 0,4 | 70х90х65 | 86 |
| DIN РКН-2 | Реле контроля напряжения | 1 | 1 | 5-16** | 165 | 265 | 0,4 | 54х90х65 | 47 |
| DIN ФС 16М | Фильтр помехо-подавляющий | 1 | 1, 3.5кВА | 16 |  |  | 0,2 | 54х90х65 | 45,5 |

*   - для АС1(активная нагрузка), для АС3(индуктивная нагрузка) – с внешними цепями искрогашения;

** - 16А с внешними цепями искрогашения.

7.  Стабилизаторы напряжения серия «КАСКАД».

7.1. Стабилизаторы  однофазные.

| Модель | Номинальная мощность, КВА | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ( (10 %) | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ( (5 %) | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-50 | 0.05 | 145 – 260 (+5-10%) | - | 2.0 | 198 х 178 х 80 | 107,5 |
| СН-400М1 | 0.4 | - | 130 – 275 | 4 | 95 х 140 х 240 | 120 |
| СН-800 | 0.8 | 158 – 256 | 165 - 245 | 5 | 95 х 140 х 240 | 126 |
| СН-1200 | 1.2 | 165 – 250 | 172 - 240 | 5 | 95 х 140 х 240 | 136,5 |
| СН-2000 | 2.2 | 155 – 270 | 165 – 260 | 13 | 450 х140 х 210 | 282 |
| СН-4000 | 3.5 | 155 – 270 | 165 – 260 | 14 | 450 х140 х 210 | 383 |
| СН-4400 | 4.4 | 162 – 248 | 177 – 242 | 16 | 450 х140 х 210 | 640 |

7.2. Стабилизаторы  трёхфазные.

| Модель | Номинальная мощность, КВА | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ((10%) | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ( (5%) | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНТ-2400 | 0.8 х 3 | 158 – 256 | 165 – 245 | 15 | 540 х 340 х 150 | 470 |
| СНТ-3600 | 1.2 х 3 | 165 – 250 | 172 – 240 | 15 | 540 х 340 х 150 | 500 |
| СНТ-6000 | 2.2 х 3 | 155 – 270 | 165 – 260 | 36 | 3 блока 445 х210 х 140 | 845 |
| СНТ-10000 | 3.5 х 3 | 155 – 270 | 165 – 260 | 36 | 3 блока 445 х210 х 140 | 1150 |
| СНТ-12000 | 4.4 х 3 | 162 – 248 | 177 – 242 | 36 | 3 блока 600 х 750 х 220 | 1910 |

Модели СН-2000, СН-4000, СНТ-6000, СНТ-10000 могут быть по заказу укомплектованы системой BY-PASS (прямое включение).

8.  Стабилизаторы напряжения «САТУРН».

8.1. Стабилизаторы  однофазные. Серия 500.

| Модель | Номинальная мощность/ (ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (10 %) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (1%)!»№;% | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-О-4 | 4.4 (20А) | 138-312 | 150-290 | 65 | 295 х 330 х 510 | 995 |
| СНЭ-О-5 | 5.5(25А) | 147-302 | 160-280 | 65 | 295 х 330 х 510 | 1030 |
| СНЭ-О-7 | 7.0 (32А) | 155-292 | 169-270 | 65 | 295 х 330 х 510 | 1050 |
| СНЭ-О-7 * | 7.0 (32А) | 121-333 | 132-308 | 70 | 295 х 330 х 510 | 1460 |
| СНЭ-О-8 | 8.8 (40А) | 163-283 | 178-262 | 65 | 295 х 330 х 510 | 1080 |
| СНЭ-О-8* | 8.8 (40А) | 133-318 | 146-294 | 70 | 295 х 330 х 510 | 1510 |
| СНЭ-О-10 | 11.0 (50А) | 169-276 | 185-255 | 65 | 295 х 330 х 510 | 1160 |
| СНЭ-О-10 * | 11.0 (50А) | 135-316 | 147-292 | 75 | 295 х 330 х 510 | 1610 |
| СНЭ-О-14 | 13.8 (63А) | 144-305 | 157-282 | 75 | 295 х 330 х 510 | 1735 |
| СНЭ-О-17 | 17.6 (80А) | 154-294 | 168-272 | 75 | 295 х 330 х 510 | 1950 |
| СНЭ-О-20 | 22.0 (100А) | 161-285 | 176-264 | 75 | 295 х 330 х 510 | 2075 |

8.2. Стабилизаторы  трёхфазные. Серия 500.

| Модель | Номинальная мощность/ (ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (10 %) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (1%)!»№;% | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-Т-12 | 3 х 4.4 (20А) | 138-312 | 150-290 | 3х65 | 3 блока 295х330х510 | 2985 |
| СНЭ-Т-15 | 3 х 5.5.(25А) | 147-302 | 160-280 | 3х65 | 3 блока 295х330х510 | 3080 |
| СНЭ-Т-20 | 3 х 7.0 (32А) | 155-292 | 169-270 | 3х65 | 3 блока 295х330х510 | 3160 |
| СНЭ-Т-20* | 3 х 7.0 (32А) | 121-333 | 132-308 | 3х70 | 3 блока 295х330х510 | 4380 |
| СНЭ-Т-25 | 3 х 8.8 (40А) | 163-283 | 178-262 | 3х65 | 3 блока 295х330х510 | 3240 |
| СНЭ-Т-25* | 3 х 8.8 (40А) | 133-318 | 146-294 | 3х70 | 3 блока 295х330х510 | 4530 |
| СНЭ-Т-30 | 3 х 11.0(50А) | 169-276 | 185-255 | 3х65 | 3 блока 295х330х510 | 3470 |
| СНЭ-Т-30* | 3 х 11.0(50А) | 135-316 | 147-292 | 3х75 | 3 блока 295х330х510 | 4830 |
| СНЭ-Т-40 | 3 х 13.8(63А) | 144-305 | 157-282 | 3х75 | 3 блока 295х330х510 | 5200 |
| СНЭ-Т-50 | 3 х 17.6(80А) | 154-294 | 168-272 | 3х75 | 3 блока 295х330х510 | 5850 |
| СНЭ-Т-60 | 3 х 22.0(100А) | 161-285 | 176-264 | 3х75 | 3 блока 295х330х510 | 6220 |

8.3. Стабилизаторы  трёхфазные с системой BY PASS. Серия 1000.

| Модель | Номинальная мощность (ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (10 %) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В ( (1%)!»№;% | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-Т-60* | 3 х 22.0(100А) | 155-265 | 170-245 | 255 | 3 блока 370х570х1100 | 11600 |
| СНЭ-Т-80 | 3 х 27.5(125А) | 160-265 | 175-245 | 240 | 3 блока 370х570х1100 | 12900 |
| СНЭ-Т-100 | 3 х 35.2(160А) | 170-255 | 185-235 | 350 | 3 блока 370х570х1100 | 13500 |
| СНЭ-Т-120 | 3 х 44.0(200А) | 170-255 | 185-235 | 450 | 3 блока 370х850х1100 | 14500 |
| СНЭ-Т-160 | 3 х 55.2(250А) | 170-255 | 185-235 | 450 | 3 блока 370х850х1100 | 16400 |

Блок согласования BY PASS						       25                  600 х 250 х 600

700 х 350 х 750

Внутренний курс пересчёта на 01.01.03  составляет 1 у.е. = 33 руб.

Гарантийный срок на оборудование – 12 мес.

Срок изготовления в зависимости от модели 3 – 4 недели